BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ KÖZPONT

Szoftver alkalmazói kézikönyv

Tartalomjegyzék

Előszó	4

A kézikönyv célja	4

1. fejezet. Alkalmazás telepítése és eltávolítása	4

1.1  Telepítés	4

1.1.1  Microsoft.Net telepítése	5

1.1.2	Beléptető vezérlő szoftver telepítése	7

1.2  Eltávolítás	9

2. fejezet Belépés a rendszerbe	11

3. fejezet Alap konfiguráció szerkesztése	13

3.1  Osztály hozzáadása	13

3.2  Egy személy hozzáadása és adatainak szerkesztése	14

3.3  Felhasználók importálása Excel-ből	15

4. fejezet Belépésvezérlés	16

4.1  Konfiguráció	16

4.1.1  Hardware konfiguráció	16

4.1.2  Belépési jogosultság	17

4.1.3  Ajtó átnevezése	19

4.1.4  Nyitási időtartam beállítása	20

4.2   Alap kezelés	20

4.2.1  Kontroller adatok ellenőrzése	21

4.2.2  Beállítások feltöltése	21

4.2.3  Monitor	22

4.2.4  Letöltés	24

4.2.5  Helymeghatározás	25

4.2.6  Bent lévő személyek	26

4.2.7  Esemény szűrő	26

5. fejezet Eszközök	27

5.1  Lost Card register (Elvesztett kártya, nyilvántartás)	27

5.2  Jelszó csere	27

5.3  Kezelői nyilvántartás	28

5.4  Adatbázis tömörítés/javítás	30

5.5  Felület lezárva	30

5.6  Lehetőségek	31

6. fejezet Bővített lehetőségek	32

6.1  Idő profil	35

6.2  Végpontok kezelése	38

6.3  Jelszókezelés	39

6.4  Anti-passback	41

6.5  InterLock	42

6.6  Többkártyás belépés aktiválása	43

6.7  Időzített automatikus működés kezelő	44

6.8  Időzített adat begyűjtés	45

6.9  Jogosultságok automatikus feltöltése	46

6.10  Lista megjelenítése	47

6.11  Első kártya nyit	48

6.12  Monitoring Map	49

6.13  Camera Monitoring	50

6.14  Belépésvezérlés kezelő	54

6.15  Találkozó kezelés	57

7. fejezet Munkaidő modul	62

7.1  Normál műszak konfiguráció	63

7.2  Ünnepnapok	63

7.3  Leave/Business Trip	64

7.4  Kézi feliratkozás	65

7.5  Riport	66

8. fejezet Őrjárat modul	67

8.1  Őrjárat konfiguráció	68

8.2  Őrök	68

8.3  Őrjárati pontok	69

8.4  Őr útvonal	70

8.5  Őrjárati feladatok	71

8.6  Őrjárati riport	72

8.7  Őrjárat statisztika	72

9. fejezet Étkezések	73

9.1  Étkezések beállítása	73

9.1.1  Olvasók kijelölése az étkezések regisztrációjához	73

9.1.2  Étkezési szabályok	74

9.1.3  Étkezési periódusok	74

9.2  Étkezés riport	75

10. fejezet Gyakorlatok:	76

10.1  RS232/RS485	76

10.2  TCP/IP	77

10.3  Komplex hálózat	77

# Előszó

## A kézikönyv célja

Az alkalmazói kézikönyv információt ad a 6.8 verziójú beléptető rendszer szoftver használatához.

A kézikönyv az alábbi funkció csoportokat mutatja be:

Kártyakezelés

Hardver konfiguráció

Adatbázis konfiguráció

Ellenőrzés (monitorozás)

Riportkészítések

Adminisztráció

# 1. fejezet. Alkalmazás telepítése és eltávolítása

## 1.1  Telepítés

Először helyezzük be a telepítő CD-t a meghajtóba, majd indítsuk el a telepítést a „setup” utasítással () .

### 1.1.1  Microsoft.Net telepítése

Amennyiben még nincs a számítógépre telepítve a Microsoft.NET Framework, A rendszer, következő lépése ennek a telepítése Microsoft.NET Framework 1.1.

Amennyiben a számítógépen telepítve van a Microsoft.NET Framework, a rendszer, következő lépésként telepíti a beléptető vezérlő rendszert  Access Control System.

### Beléptető vezérlő szoftver telepítése

A teljes telepítés után az asztalon megjelenik a „Management Center V6.8” ikon.

## 1.2  Eltávolítás

# 2. fejezet Belépés a rendszerbe

Kattintsunk duplán ikonra vagy futtassuk a Programok << iccard << Access Control & Attendance V6.8.

Ezáltal megnyílik a belépés ablak. A következő képen:

A gyári alapbeállítás szerinti felhasználónév az “ abc ”, a jelszó pedig „123”.

Az első használat után célszerű megváltoztatni a felhasználó nevet és a jelszót.

Sikeres belépés után a főképernyő jelenik meg a következő módon:

Az első belépéskor az alaplépések képernyő jelenik meg. Zárjuk be az alaplépések kezelői ablakot, melyet a használat közben tetszőlegesen megnyithatunk. Az alkalmazást a használat ablak pontjai alapján folytassuk.

Miután bezártuk az alaplépések ablakot a kezelői ablakot láthatjuk a következő formában.

# 3. fejezet Alap konfiguráció szerkesztése

## 3.1  Osztály hozzáadása

A területen belüli szervezeti osztályok meghatározása történhet ebben a menüpontban. Fontos a szervezeti osztályok kialakítása a későbbi beállítások és a lekérdezési műveletek során lényeges hivatkozási adat.
Az osztályon belül képezhetünk részlegeket is, így kisebb csoportra bontható a kezelendő adatmennyiség az előbb említett műveleteknél.

Válasszuk az Alap konfiguráció > Osztályok menüpontját a menüsávon

Kattintsunk az új osztályra   az új osztály létrehozásához.

Kattintsunk az új részlegre  egy új részleg létrehozásához az osztályon belül.

## 3.2  Egy személy hozzáadása és adatainak szerkesztése

Válasszuk az Alap konfiguráció> Személyek –et a menüsávon 
Ebben a menüpontban adhatunk hozzá kártyatulajdonosokat a rendszerhez.

A fő ablakban a „*”-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Miután minden szükséges információt megadtunk a felhasználóról, kattintson erre a gombra így a rendszer hozzáad egy felhasználót. Itt tudjuk hozzárendelni a kártyatulajdonost az előző pontban definiált szervezeti egységekhez (osztály, részleg). Mindig, amikor a felhasználó ablakot látjuk megadhatjuk az alábbi felhasználói információkat.

A fő adatokon kívül számos egyéb dat is rögzíthető ebben az ablakban a kártyatulajdonoshoz (telefonszámok, cím, e-mail stb.).

## 3.3  Felhasználók importálása Excel-ből

Nagyobb mennyiségű kártyatulajdonos adatainak felvételekor egyszerűsíti a fő adatok felvitelét ez a lehetőség.
Válassza a Személyek menüpontot << Ctrl + Shift + Q << Importálás Excelből

Amennyiben Excel-ből kíván felhasználói információkat importálni, akkor először szerkesztésre nyissa meg a „userinfo.xls” fájlt, ez a fájl a rendszerprogram könyvtárában található (C:\Program Files\iCCard):

Megjegyzés: A kártyaszámnak 3 számjegyűnél hosszabbnak kell lennie, az osztály és részeg elválasztására a „\” használandó. Például: Iroda\Könyvelés.

Az Excelből történő sikeres importálás után a következő információs üzenet jelenik meg:

# 4. fejezet Belépésvezérlés

## 4.1  Konfiguráció

A vállalat anyagi és információs veszteségeinek csökkentése megvalósítható az épületeken belüli belépési jogosultságok szabályozása ill. ellenőrzése a jogosult személyekre a számukra engedélyezett időintervallumokban. A fejlett technológiai szintű kontrollerek összekapcsolva egy azonosító rendszerrel, programozottan szabályozzák, hogy” Ki hová és mikor mehet be”. Minden személy rendelkezik egy egyedi kártyával vagy valamilyen más azonosító eszközzel a belépéshez.

Amikor a kártyatulajdonos belépni kíván a védett területre, információt küld az olvasón keresztül a kontrollerbe.

A kontroller engedélyezi vagy megtagadja a belépést a definiált paraméterek alapján ( belépési jogosultság, időzóna stb.).

A tevékenységről jelentést küld a PC –nek ahol eza lista tárolódik és olvasható.

A belépési paraméterek beállítása fontos, ezt a „Belépésvezérlés” résznél tehetjük meg az alkalmazáson belül.

### 4.1.1  Hardware konfiguráció

A rendszer hardver elemeinek a beállítását végezhetjük el ebben a pontban (kontrollerek, kommunikációs forma, IP cím, elnevezések stb.).

Válasszuk Alap konfiguráció <<Kontrollerek menüpontot a menüsorból

kattintsunk a   az új kontroller hozzáadásához.

A panel gyári száma S/N (amely a kontroller gyári száma) az áramköri lapon lévő címkén olvasható S/N:***** ezt az öt számjegyet kell beírni. A rendszer e gyári szám alapján azonosítja a kontrollert és a hozzá csatlakoztatott olvasókat. Az olvasók külön beállítást nem igényelnek.

Figyelem: Amennyiben a beírt S/N nem egyezik a címkén lévő S/N gyártási számmal, akkor a szoftver nem fog kommunikálni a kontrollerrel!

A beállításhoz egyéb részletek a gyakorlatok fejezetben találhatók Gyakorlatok .

### 4.1.2  Belépési jogosultság

Válasszuk a Belépésvezérlés <<Belépési jogosultság menüpontot a menüsávról vagy a gyorsmenüből.

Az osztály legördülő menüjéből az (ALL) választása esetén a választható felhasználók ablakban az összes addig felvett felhsználó megjelenik. Amennyiben egy meghatározott osztályt illetve részleget választunk, akkor csak az ahhoz az osztályhoz és részleghez rendel felhasználók jelennek meg.

A „>” gomb megnyomásával egyenként helyezhetők át a kijelölt sorok a kiválasztott oldali ablakba, a „>>” gombot használva az összes tétel átkerül a kiválasztott oldali ablakba. Hasonló módon helyezhetjük vissza a tételeket a „<” és „<<” gombokat használva.

A kiválasztott felhasználókhoz az alsó ablakban ugyanilyan módon rendelhetjük hozzá a jogosult ajtókat a választható ajtók közül.

Ezután a beállított jogosultságokat érvényesíteni kell, amit az alábbi módon tehetünk meg.

Erre a gombra kattintva, majd utána az alapkezelés << feltöltés ,opciót használva a kiválasztott felhasználók tudják nyitni a kiválasztott ajtókat.  Erre a gombra kattintva, a kiválasztott felhasználók tudják nyitni a kiválasztott ajtókat.(nem kell utána feltöltés)

Erre a gombra kattintva, majd utána az alapkezelés << feltöltés ,opciót használva a kiválasztott felhasználók nem fogják tudni nyitni a kiválasztott ajtókat. 
 Erre a gombra kattintva, a kiválasztott felhasználók nem fogják tudni nyitni a kiválasztott ajtókat.(nem kell utána feltöltés)

: Amennyiben A és B felhasználók azonos jogosultságúak, lehetőség van A jogosultságát másolni B -re.

Miután beállítottunk minden jogosultságot a rendszerben, át kell lépni az alapkezelés <<feltöltés menüpontba az adatok feltöltéséhez. (4.2.2 Fejezet).

### 4.1.3  Ajtó átnevezése

Válasszuk az Alapkezelés <<Konzol, menüpontját

Először válasszuk ki az ajtót és jobb gombbal kattintva megjelenik egy felugró menü. Itt válasszuk ki az átnevezés menüpontot.

### 4.1.4  Nyitási időtartam beállítása

Válasszuk az Alapkezelés <<Konzol, menüpontját

Először válasszuk ki az ajtót és jobb gombbal kattintva megjelenik egy felugró menü. Itt válasszuk ki a Set Open Delay menüpontot. Ez az időtartam az amennyi ideig a rendszer nyitva tartja az ajtót az engedélyezett olvastatás esetén.

## 4.2   Alap kezelés

Válasszuk az Alapkezelés <<Konzol, menüpontját. A konzol ablak több alap kezelési lehetőséget biztosít a kontrollerek kezeléséhez. Ilyenek például az ellenőrzés, idő beállítás, feltöltés és monitor üzemmód.

### 4.2.1  Kontroller adatok ellenőrzése

Válasszuk az Alapkezelés <<Konzol, menüpontját. Itt válasszuk az Ellenőrzés funkciót.

Megjelenik a kontroller valamennyi alap paramétere, ajtó állapota, vezérlési állapot, nyitási időtartam. Ha a kontroller kommunikációja hibátlan a számítógéppel, akkor az ajtó szimbólum színe zöld, ellenkező esetben az ajtó szimbólum piros színű.

### 4.2.2  Beállítások feltöltése

Válasszuk az Alapkezelés << Konzol ,menüpontját a menü sorból vagy a Alapkezelés << Konzol menüt a gyorsbillentyűről.

Miután beállítottuk a kontroller paramétereket, azokat fel kell tölteni a kontrollerbe.

### 4.2.3  Monitor

Válasszuk az Alapkezelés << Konzol ,menüpontját a menü sorból vagy a Alapkezelés << Monitor  ikonmenüt a gyorsbillentyűről. majd válasszuk ki a megjeleníteni kívánt ajtókat a monitorozáshoz.

Hogyan jeleníthető meg a felhasználó fotója a Monitor ablakban?

Először: Nevezzük át a fotót a felhasználó kártyájának számára.

Például: A kép neve legyen 8862127.jpg. az aktuális kártya száma 8862127.

Második lépés: Amikor hozzáadunk egy felhasználót a kártyaszámhoz, rendeljük hozzá a vele megegyező nevű fotót.

A Monitor ablakban

Valahányszor a kártyatulajdonos olvastatja a kártyáját, a tulajdonos fotója megjelenik a Monitor ablakban.

### 4.2.4  Letöltés

Válasszuk az Alapkezelés <<Konzol, menüpontját a menü sorból vagy az Alapkezelés <<Letöltés ikont

: a kontrollerben tárolt adatok letöltéséhez.

=  +

### 4.2.5  Helymeghatározás

A Realtime download ablakban, válasszunk először ajtót azután a jobb gombbal kattintva a felugró menüből a Helymeghatározás menüpontban elérhető a keresett személy tartózkodási helye.

Miután megadtuk a felhasználó nevét vagy kártyaszámát, vagy dolgozó számát megtudhatjuk, hogy melyik ajtónál használta legutoljára a kártyáját. Így behatárolható a tartózkodási helye.

### 4.2.6  Bent lévő személyek

A Realtime download ablakban, válasszunk először ajtót azután a jobb gombbal kattintva a felugró menüből a Bent lévő személyek menüpontot, az ajtón belüli területen tartózkodó személyek megjelenítéséhez.

### 4.2.7  Esemény szűrő

Válasszuk az Alapkezelés <<Eseményszűrő menüpontot a menü sorból.

# 5. fejezet Eszközök

## 5.1  Lost Card register (Elvesztett kártya, nyilvántartás)

Amikor valamelyik kártyatulajdonos elveszíti, a kártyáját át kell vezetni a kártyát az elvesztett kártyák közé és pótolni kell egy új kártyával. A lépések a következők: Válasszuk az Alap konfiguráció <<Lost Card register menüpontot

## 5.2  Jelszó csere

Kezelői jelszó cseréje.

Válasszuk az Eszközök <<Jelszó csere menüpontot

## 5.3  Kezelői nyilvántartás

Válasszuk az Eszközök <<Kezelői nyilvántartás menüpontot

:a kezelőhöz rendelt kezelői jogosultságok változtatása. 
: a kezelőhöz tartozó osztály kijelölése.

: a kezelőhöz tartozó ajtók kijelölése.

## 5.4  Adatbázis tömörítés/javítás

Válasszuk az Eszközök <<Adatbázis tömörítés/javítás menüpontot

## 5.5  Felület lezárva

Amennyiben a kezelő tart attól, hogy illetéktelen kezelheti a szoftvert, amíg ő távol van a kezelői helyétől, lezárhatja a kezelői felületet. Ezt a következő módon teheti meg.

Válasszuk az Eszközök <<Felület lezárva menüpontot

Miután a kezelő visszatért a munkaállomáshoz a jelszó beírása után dolgozhat tovább.

## 5.6  Lehetőségek

Eszközök <<Lehetőségek

Válasszon kiegészítő funkciókat (Access Control, Patrol, Other Shift Const Meal)

Környezet kiválasztása (Office, House)

Nyelvválasztás (English, Chinese)

Automatikus belépés beállítása
Mentési könyvtár beállítása

# 6. fejezet Bővített lehetőségek

Válasszuk【Eszközök】<<【Bővített lehetőségek】 menüpontot a menü sávról.

Amennyiben aktiválni kívánja a bővített lehetőségek ablakot írja be a jelszót.

Az aktuális jelszóért forduljon a termék forgalmazójához.

A bővített lehetőségek a következők:

## 6.1  Idő profil

【Bővített lehetőségek】<<【Normal】<<【Active Time Profile】

Válasszuk a Belépésvezérlés << Idő profil menüpontot

Válasszuk az Alap konfiguráció<<Belépésvezérlés << Belépési jogosultság << Jogosultság változtatása menüpontot

## 6.2  Végpontok kezelése

【Bővített lehetőségek】<<【Normal】<<【Végpontok kezelése】

Válasszuk az Alap konfiguráció <<Belépésvezérlés <<Végpontok kezelése menüpontot

## 6.3  Jelszókezelés

【Bővített lehetőségek】<<【Normal】<<【Access Keypad】

Válasszuk az Alap konfiguráció<<Belépésvezérlés<<Jelszókezelés menüpontot

【Bővített lehetőségek】<<【Normal】<<【Supervisor PIN】

【Bővített lehetőségek】<<【Others】<<【Supervisor PIN】

## 6.4  Anti-passback

【Bővített lehetőségek】<<【Advanced】<<【Anti-pass back】

## 6.5  InterLock

【Bővített lehetőségek】<<【Advanced】<<【InterLock】

## 6.6  Többkártyás belépés aktiválása

【Bővített lehetőségek】<<【Advanced】<<【Activate Multi-card access】

Az első csoport két főből áll, a második csoport három főből áll, a harmadik csoport négy fő. Minden egyes csoportból kettő személy kell az ajtó nyitásához.

## 6.7  Időzített automatikus működés kezelő

【Bővített lehetőségek】<<【Advanced】<<【Timing auto-operation management】

## 6.8  Időzített adat begyűjtés

【Bővített lehetőségek】<<【Others】<<【Timing Download】

## 6.9  Jogosultságok automatikus feltöltése

【Bővített lehetőségek】<<【Others】<<【Periodically Upload Privilege】

## 6.10  Lista megjelenítése

【Bővített lehetőségek】<<【Event】<<【Log Query】

Itt lehet megjeleníteni a rendszer belső eseménylistáját ami a rendszer információkat és a kezelői tevékenységeket tartalmazza.

A „Display running info” jelölő kiválasztásával,  belső eseményeket tartalmazó lstához hozzáfűzi a belépési eseményeket is a megfelelő időrendi sorrendben, így a rendszerből a teljes tevékenység ellenőrizhető ami az datbázisban szerepel.

Lehetőség van egy adott dátum előtti rögzített belső adatok törlésére, így egyszerűbbé válhat a teljes lista áttekintése.

## 6.11  Első kártya nyit

【Bővített lehetőségek】<<【Advanced】<<【First Card Open】

## 6.12  Monitoring Map

【Bővített lehetőségek】<<【Interface】<<【Monitoring Map】

## 6.13  Camera Monitoring

【Bővített lehetőségek】<<【Interface】<<【Camera Monitoring】

Válasszuk 【Eszközök】<<【Camera Management】

Kamera hozzáadásához kattintson “New” gombra, majd megjelenik a következő ablak:

Állítsa be az olvasóhoz tartozó Web kamerát

Ellenőrző kép megjelenítéséhez. Válassza【Konzol】<<【Camera】

Amennyiben törölni szeretné a rögzített képeket és videó fájlokat, válassza【Eszközök】<<【Camera Management】<<【Delete Bmp-Video】.

A videó szerver IP címének beállításához, válassza 【Eszközök】<<【Camera Management】<<【Set Video IP】,majd megjelenik a következő ablak:

Adja meg az új IP címrt "New IP Address" és újra beírva megerősítésként “Confirmed New IP”. Információként a következő jelenik meg:

A videó IP beállítás sikeres.

Amennyiben a következő jelenik meg:

A videó IP beállítás sikertelen.

Query Camera View, Select 【Query Card Records】<<【Camera View】

## 6.14  Belépésvezérlés kezelő

【Bővített lehetőségek】<<【Advanced】<<【Active Check Access Inside】

Válasszuk az Eszközök << Check Access Manager

Set the department for opening doors by swpiping.

Set the deparments for outside swiping.

click “Edit”.

In the console “realtime-download”, external swipings will active pop-up message box, as followed:

## 6.15  Találkozó kezelés

【Bővített lehetőségek】<<【Interface】<<【Active Meeting Sign】

Jelölje ki a Meeting <<Meeting Sign

Találkozó hozzáadásához kattintson a , ikonra

Kattintson az   , ikonra a találkozó módosításához.

Kattintson a   ikonra a találkozó törléséhez.

Kattintson az "Add Addr", gombra a következő ablak:

Kattintson az "Add”, gombra

Kattintson a “Stat.” gombra:

Kattintson a “Real-time Sign”gombra:

# 7. fejezet Munkaidő modul

Gyári alapbeállítás szerint a beléptető rendszerben aktiválva van a munkaidő modul. Amennyiben nem kívánja használni ezt a funkciót, válassza a
【Bővített lehetőségek】<<【Interface】<<【Don’t Display Attendance】

## 7.1  Normál műszak konfiguráció

## 7.2  Ünnepnapok

## 7.3  Leave/Business Trip

## 7.4  Kézi feliratkozás

## 7.5  Riport

Részletes munkaidő riport

Munkaidő statisztika riport

# 8. fejezet Őrjárat modul

【Bővített lehetőségek】<<【Interface】<<【Display Patrol】

## 8.1  Őrjárat konfiguráció

## 8.2  Őrök

## 8.3  Őrjárati pontok

## 8.4  Őr útvonal

## 8.5  Őrjárati feladatok

## 8.6  Őrjárati riport

## 8.7  Őrjárat statisztika

# 9. fejezet Étkezések

【Bővített lehetőségek】<<【Interface】<<【Const meal】

## 9.1  Étkezések beállítása

### 9.1.1  Olvasók kijelölése az étkezések regisztrációjához

Válasszon olvasót az étkezés regisztrációjához

### 9.1.2  Étkezési szabályok

### 9.1.3  Étkezési periódusok

## 9.2  Étkezés riport

Részletes étkezési riport

Statisztikai kimutatás az étkezésekről

Személyenkénti étkezési statisztika

# 10. fejezet Gyakorlatok:

## 10.1  RS232/RS485

## 10.2  TCP/IP

all controllers are in the same network..

## 10.3  Komplex hálózat

The controllers are separated into different network . Each controller must be assigned a unique IP address .